Реестр средств измерений, которыми располагает элемент инфраструктуры

| Наименование элемента инфраструктуры РОЦ | Средства измерений (наименование, изготовитель, год выпуска) | Измеряемые величины, диапазон измерений | Погрешность средства измерений | Сведения об утверждении типа (№ в Госреестре) | Информация о поверке/калибровке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СевКавГТУ | ИК-спектрометр ФСМ-1201 ООО "Мониторинг", Россия, 2004г. | исследования оптических спектров в ИК-области пропускания, а также для количественного анализа и контроля качества продукции | ПГ ± 0,1 см-1 | 18895-99 |  |
| СевКавГТУ; факультет физики ЮФУ | Спектрометр комбинационного рассеяния света InVia Raman Microscope "Renishaw", Великобритания, 2008г. | исследования структуры и состава веществ методом комбинационного рассеяния света | ПГ ± 0,3 % |  | Проведена калибровка в 2009г. |
| СевКавГТУ | Растровый электронный микроскоп РЕМ-106И, ОАО "SELMI", Украина, 2008г. | измерения линейных размеров объектов субмикронного и наноразмерного диапазонов | Измерение линейных размеров: - в диапазоне (0,2-0,8) мкм ПГ± 40 нм - в диапазоне (0,8-5000) мкм ПГ ± 4% Измерение массовой доли элементов от 6С до 92U ПГ± (4-50) % | 30156-05 | Проведена поверка в 2009г. |
| СевКавГТУ; факультет физики ЮФУ; ТТИ ЮФУ; | Микроскоп сканирующий зондовый Ntegra (Aura; Vita; Termo) ЗАО "Нанотехнология МДТ", Россия, 2005г. | изучения морфологии и физических свойств поверхности на атомно-молекулярном уровне | ПГ ± (1-5) % | 28664-05 | Проведена поверка в 2009г. |
| СевКавГТУ | Спектрометр динамическогорассеяния Photocor Complex, ООО "Антек-97", Россия, 2008г | измерения молекулярного веса полимеров и гидродинамического радиуса частиц | ПГ ± (0,8-3,9) % |  | Проведена калибровка в 2009г. |
| СевКавГТУ | Установка Холла HEM-2000, 2003г. | изучения электрических свойств твердых тел (концентрация основных носителей заряда, тип проводимости, подвижность основных носителей заряда) |  |  |  |
| СевКавГТУ | Спектрофотометр Нitachy-850 "Hitachi High-Technology", Япония, 1980г. | изучения оптических свойств материалов (измерение спектров излучения, возбуждения, пропускания, отражения). |  |  |  |
| СевКавГТУ | Спектрофотометр UVS-8, 2005г. | измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в ультрафиолетовом и видимом диапазоне (190-1100нм) |  |  |  |
| СевКавГТУ; ДГТУ | Сканирующий нанотвердомер NanoScan, ФГУ "ТИСНУМ", Россия, 2008г. | измерения микротвердости твердотельных образцов | ПГ± 5 % |  | Проведена калибровка в 2009г. |
| ТТИ ЮФУ | Электронно-ионный микроскоп Nova NanoLab, "FEI Company" США, 2007г. | получение изображения поверхности твердых тел и анализ внутреннего строения объектов, в которых исследуемый образец сканируется сфокусированным электронным пучком в условиях промышленного вакуума | ПГ ± 5 % |  | Проведена калибровка в 2009г. |
| ТТИ ЮФУ; ЮФУ | Сканирующий зондовый микроскоп Solver (P47; Pro; HV; Pro-M) ЗАО "НТ-МДТ", Россия, 2003г. | изучения морфологии и физических свойств поверхности на атомно-молекулярном уровне | ПГ ± (1-5) % | 28666-05 | Проведена поверка в 2009г. |
| КубГУ | Растровый электронный микроскоп JSM-7500F, "JEOL", Япония, 2007г. | проведение количественного морфологического анализа и измерение линейных размеров микрорельефа поверхности твердотельных структур | ПГ ± 5 % |  |  |
| КубГУ | Зондовый сканирующий микроскоп JSPM-5400, "JEOL", Япония, 2007г. | изучения морфологии и физических свойств поверхности диапазон сканирования зондом X,Y,Z (20 мкм х 20 мкм х 3 мкм) | ПГ ± (1-5) % |  |  |
| КубГУ | Спектрометр ЭПР FA-300 "JEOL", Япония, 2007г. | исследования структуры и состава веществ по спектрам |  |  |  |
| КубГУ | Спектрометр ЯМР JNM-ECA-400 "JEOL", Япония, 2007г. | исследования структуры и состава веществ по спектрам |  |  |  |
| КубГУ | Эллипсометрический комплекс ЭЛЛИПС-1891САГ, Гомельский ЗИП ЗАО НПК "Центр нанотехнологий", Россия, 2008г. | для прецизионных измерений толщин тонких пленок, оптических параметров тонкопленочных структур и спектральных зависимостей оптических констант поверхностей различных материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков и др.), в том числе анизотропных и жидких |  |  |  |
| ДГТУ | Комплексная система измерений Nano Test 600, Англия, 2008г. | измерения микротвердости твердотельных образцов |  |  |  |
| НКТБ Пьезоприбор ЮФУ | Спектральный быстродействующий эллипсометр ЭЛЛИПС-900 АСБ, Россия | для прецизионных измерений толщин тонких пленок, оптических параметров тонкопленочных структур и спектральных зависимостей оптических констант поверхностей различных материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков и др.), в том числе анизотропных и жидких |  |  |  |
| НКТБ Пьезоприбор ЮФУ | Растровый электронный микроскоп в комплекте с системой рентгеновского микроанализа JEOL JED-2300, JSM-6390LA, "JEOL", Япония | измерения линейных размеров микрорельефа поверхности твердотельных структур и для количественного морфологического анализа | ПГ ± 5 % |  |  |
| НИИ физики ЮФУ | Многофункциональный рентгеновский фотоэлектронный микрозонд ESCALAB 250, INTERTECH Corporation, США, 2008г. | проведение количественного спектрального анализа малых областей по полученному изображению |  |  |  |
| НИИ нейрокибернетики ЮФУ | Просвечивающий электронный микроскоп Tecnai G2 Spirit Bio TWIN, "FEI Company" США, 2007г. | измерения линейных размеров деталей структуры, а также анализ структуры объектов и их элементного состава | ПГ ± 5% |  |  |
| НОЦ «Наноразмерная структура вещества» ЮФУ | Спектрометр рентгеновского поглощения Rigaku R-XAS, Япония, 2008г. | измерение спектров рентгеновского поглощения |  |  |  |
| НИИ ФОХ ЮФУ | Спектрометр ядерно-магнитного резонанса FT-NMR AVANCE 600 МГц, AVANCE, Германия, 2008г. | определение ядерных магнитных амплитудно-релаксационных характеристик веществ |  |  |  |
| НИИ ФОХ ЮФУ | Спектрофотометр Hewlett-Packard 8453, США, 2008г. | для регистрации оптических спектров в УФ и видимом диапазоне спектра (0,19-1,1) мкм |  |  |  |
| НИИ ФОХ ЮФУ | ИК Фурье спектрометр NICOLET, США, 2008г. | измерение спектров поглощения и пропускания твердых, жидких и газообразных проб (7400-350) см-1 |  |  |  |
| НИИ ФОХ ЮФУ | Система наносекундного флеш-фотолиза Edinburg Lab, 2008г. | анализ состава реакционной смеси в течение короткого временного интервала |  |  |  |
| НИИ ФОХ ЮФУ | Хромато-масс-спектрометр LC-MS LCQ DECA, 2004г. | определение содержания и химического состава веществ, находящихся в образце |  |  |  |
| Факультет физики ЮФУ | Растровый электронный микроскоп Zeiss Supra 25, Carl Zeiss, Германия, 2008г. | исследования морфологии поверхности и элементного анализа различных веществ | ПГ ± 2% |  |  |
| НКТБ Пъезоприбор ЮФУ | Универсальный дифрактометр Rigaku Ultima IV, Япония | определение размеров частиц и пор, проведение количественного фазового анализа проб, определение областей когерентного рассеяния и микронапряжени. |  |  |  |